Инвестиционная программа

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ЛОБНЯ

на период до  2012 ГОДА»

ПОДПРОГРАММА:

« Теплоснабжение  в городе  Лобня»

(в ред. решения Совета депутатов города Лобня от 29.04.2010 г. № 76/16)

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Теплоснабжение в городе Лобня» (далее - Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 -ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 2.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения». 3. Приказ Министерства регионального развития от 10.10.2007г.№ 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| Разработчики | Администрация города Лобня, УМП «Лобненская Теплосеть». |
| Исполнитель | УМП "Лобненская Теплосеть". |
| Цель | 1.Обеспечение развития системы теплоснабжения города для беспрепятственного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции |
| Задачи | Увеличение мощности источника теплоснабжения на 30 Гкал / час. Исключение инцидентов на тепловых сетях, приводящих к снижению температуры внутри отапливаемых объектов ниже установленных норм, длительным нарушениям теплового и гидравлического режимов, обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям. |
| Срок действия | 2010 - 2012 год |
| Источник финансирования | Средства, поступающие от инвесторов. |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Глава города Лобня, Совет депутатов города Лобня. |

- Обоснование необходимости разработки

и реализации подпрограммы

Система городского теплоснабжения включает 7 котельных, из них:

- котельные К. Агапова. по ул. Калинина, 2А, Научный городок, РТС «Лобня», РТС «Красная Поляна» оказывают услуги отопления и ГВС (круглогодичные);

- котельные Луговая (школа) и П. Морозова обеспечивают отоплением и ГВС в отопительный период (сезонные).

Суммарная установленная тепловая мощность котельных предприятия составляет 243,6 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка потребителей на 2010 год составляет  171,17 Гкал/час.

Около 80 процентов мощности городской системы теплоснабжения обеспечивается от РТС «Лобня». Источники теплоснабжения УМП "Лобненская Теплосеть"  в качестве основного вида топлива использует природный газ.

Тепловые сети выполнены из стальных труб диаметрами от Ду25мм до Ду 500  мм и проложены в  непроходных каналах, надземной прокладкой  и бесканально из труб в ППУ –изоляции. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 173,974 км в однотрубном исполнении. РТС и котельные УМП "Лобненская Теплосеть" работают по следующим утверждённым температурным графикам 1300/700  и 950/700 . Тепловая энергии отпускается потребителю в соответствии с утвержденным температурным графиком и с изменением температуры наружного воздуха.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в 7 системах теплоснабжения, в том числе в 6 системах теплоснабжения - по закрытой схеме, в одной - по закрытой и открытой схеме (непосредственный водоразбор сетевой воды из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения). На балансе предприятия 21 центральный тепловой пункт (ЦТП), которые имеют большую степень износа оборудования (водоподогреватели, насосное оборудование, система регулирования).

Реконструкция ЦТП, вызвана необходимостью перевода теплоисточника теплоснабжения на расчетные температурные графики, для чего необходимо снижение объемов циркуляции теплоносителя за счет установки регулирующих устройств, изменение схемы теплоснабжения в ЦТП, модернизация насосных станций с заменой существующих насосов на высокотемпературные, замена водоподогревателей, не обеспечивающих расчетную тепловую производительность.

Существующая ситуация в системах теплоснабжения характеризуется:

дефицитом тепловой энергии от источника теплоснабжения РТС «Лобня»,

износом магистральных и разводящих сетей до 70 процентов,

износом основного котельного оборудования до 80 процентов,

износом оборудования, установленного в ЦТП,

недостаточностью инвестиций для модернизации систем теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Советом депутатов города Лобня  принято решение №60/2 от 23.04.2009 года "О Порядке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на территории города Лобня» и на разработку инвестиционной программы "Развитие системы коммунальной инфраструктуры в городе Лобня на 2010-2012 г.г.".

На основании вышеуказанного решения УМП "Лобненская Теплосеть"  разработало подпрограмму «Теплоснабжение в городе Лобня», в соответствии с которой для обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии  потребителям предусмотрена реализация следующих мероприятий:

по новому строительству и модернизации существующих сетей и оборудования в целях обеспечения инженерными коммуникациями строительных площадок;

по снижению общего процента износа сетей и оборудования ;

по модернизации и наладке систем теплоснабжения с целью восстановления нормативных температур и гидравлических режимов их эксплуатации;

по модернизации сетей и оборудования для обеспечения качества теплоснабжения потребителям;

по оптимизации схем теплоснабжения от муниципальных котельных с целью снижения затрат на выработку тепловой энергии.

### Цель  Подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях развития и модернизации системы теплоснабжения города Лобня и для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами (отопление и горячее водоснабжение) в условиях перспективного строительства в городе Лобня.

### Задачи Подпрограммы

- Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок путем введения дополнительных производственных мощностей тепловой  энергии ;

- увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение сроков службы основных фондов;

- ресурсосбережение;

- снижение общего процента износа тепловых сетей и оборудования;

-  уменьшение загрязнения окружающей среды.

- Система программных мероприятий

-  Проектирование и строительство дополнительного источника теплоснабжения, для беспрепятственного ввода новых объектов капитального строительства.

-  Проведение  реконструкции  объектов теплоснабжения.

-  Увеличение пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей.

- Мероприятия и источники финансирования подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №1.

Расчет стоимости платы за подключение к городским сетям теплоснабжения представлен в приложении № 2.

Источником финансирования являются средства инвесторов.

### Срок реализации подпрограммы

### Реализация мероприятий предусмотрена в течение 2010-2012 годов.

### 7. Ожидаемые результаты

При реализации подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения застраиваемых жилых микрорайонов и объектов муниципального образования города Лобня;

повышение надежности работы систем теплоснабжения, обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами.

8. Организация контроля за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Глава города Лобня и Совет депутатов в порядке, установленном законодательством.

Глава города Лобня							С.С. Сокол

«03» 02. 2010 г.

Председатель Совета депутатов

города Лобня

Н.Н. Гречишников

Принята решением № 8/12

от 29.01.2010 года

Совета депутатов города Лобня

Внесены изменения и дополнения

решениями № 76/16 от 29.04.2010 года

и № 96/6 от 19.04.2012 года

Совета депутатов города Лобня

Приложение № 1

Перечень мероприятий, объемы и источник финансирования по реализации подпрограммы «Теплоснабжение в городе Лобня»

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цель реализации мероприятия | Объемные показатели | Объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Проектирование газовой котельной производительностью 30 Гкал/час на территории районной тепловой станции (РТС) Лобня Перечень мероприятий по гражданской обороне и предупреждение чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 8,210 | 8,0 |  | 0,210 |
| 2. | Строительство газовой котельной производительностью 30 Гкал/час на территории районной тепловой станции (РТС) Лобня | объект | Повышение надёжности энергоснабжения потребителей, обеспечение развития промышленного и социального комплекса города, формирование технологического резерва мощности, устранение дефицита тепловой энергии. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. | 1 | 112 | 56 | 56 |  |
| 3. | Реконструкция ЦТП №17, №8 (замена и модернизация теплоэнергетического оборудования) | объект | Модернизация и замена изношенного тепломеханического оборудования для обеспечения качества теплоснабжения потребителей | 2 | 6,72 | 3,36 | 3,36 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цель реализации мероприятия | Объемные показатели | Объем финансирования, млн. руб. |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4. | Проектирование и увеличение диаметра магистральной теплотрассы "Центр" от ул. Некрасова, 7 до ТК по ул. Чехова на 2Ду 400 мм | пм | Снижение аварийности системы теплоснабжения, обеспечение технологических параметров в заданных режимах, обеспечение возможности подключения новых потребителей в микрорайоне «Центральный» | 698 | 12,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 5. | Проектирование и увеличение диаметра магистральной т/трассы «Букино» от Букинского ш., 13 до ЦТП №15 (2Ду-400) | пм | Снижение аварийности системы теплоснабжения, обеспечение технологических параметров в заданных режимах, обеспечения возможности подключения новых потребителей в микрорайонах «Букино» и «Москвич» | 400 | 13,257 | 13,257 |  |  |
| 6. | Проектирование и увеличение диаметра магистральной т/трассы «Москвич» : 1) от КДЦ «Чайка» до ул. Победы 24 (на 2Ду-350) | пм | Снижение аварийности системы теплоснабжения, обеспечение технологических параметров в заданных режимах, обеспечение возможности подключения новых потребителей в микрорайоне «Москвич» | 964 | 12,890 | 6,0 | 6,890 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цель реализации мероприятия | Объемные показатели | Объем финансирования, млн. руб. |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7. | Демонтаж здания паровой котельной | объект | Под размещение здания проектируемой газовой котельной производительностью 30 Гкал/час | 1 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| 8. | Установка частотных преобразователей на электродвигателях оборудования УМП "Лобненская Теплосеть" | шт. | - экономия электроэнергии (20 % и более); - снижение затрат на текущее обслуживание; - увеличение ресурса электродвигателя (в 1,5-2 раза). | 20 | 1,323 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 9. | Демонтаж дымовой трубы паровой котельной РТС «Лобня» | объект | Строительство новой дымовой трубы для проектируемой газовой котельной |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Итого стоимость инвестиций: |  |  |  | 171,0 | 90,658 | 72,801 | 7,541 |

### (пункт 6. в ред. решений Совета депутатов города Лобня от 29.04.2010 г. № 76/16 и от 19.04.2011 г. № 96/6)

### (пункт 9. в ред. решения Совета депутатов города Лобня от 29.04.2010 г. № 76/16)

### (пункт 1. в ред. решения Совета депутатов города Лобня от 19.04.2011 г. № 96/6)

Приложение № 2

РАСЧЁТ

стоимости платы за подключение к городским сетям теплоснабжения

Плата за подключение к сетям теплоснабжения:

, где

(рублей)    - стоимость работ в текущих ценах для выполнения мероприятий

инвестиционной   подпрограммы по проектированию и строительству

источника  теплоснабжения  и   пропускной способности сетей

теплоснабжения в  целях подключения строящихся   и   проектируемых

объектов.

(Гкал)    -  мощность проектируемого источника теплоснабжения.